รายละเอียดแนบท้ายประกาศเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ ๑/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนตดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบพื้นตู้มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้การรับรอง ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ตัวรถยนต์

  - ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

  - ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

  - เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  - ติดตั้งวิทยุซีดี,ฟิล์มกรองแสง

- เครื่องยนต์

  - เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ตํ่ากว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑

  - มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที

- ระบบส่งกำลัง

  - คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

  - เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

- ระบบบังคับเลี้ยว

  - พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

- ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

  - ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

- ระบบกันสะเทือน

  - ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบห้ามล้อ

  - ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- สมรรถนะรถ

  - สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

- ๒ -

- ระบบไฟฟ้า

  - ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

  - มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

  - มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

  - มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

  - มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

  - ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร

  - พื้นตัวถังทำด้วยแสตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓  มิลลิเมตร พับขอบสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.ม.

  - ผนังด้านข้าง และผนังด้านบนความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

  - ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้การรับรอง โดยแนบเอกสราแสดงในวันยื่นซอง

  - มีพื้นที่สำหรับยืนปฎิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถ

  - มีพื้นที่สำหรับยืนปฎิบัติงานด้านหลังยาวตลอดแนว

  - ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซ์เตือน (Buzzer Switch) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

  - มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

  - ติดตั้งชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อคและปลดล็อคด้วยกระบอกไฮ-ดรอลิค

  - กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อคชุดอัดขยะมูฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- ชุดอัดขยะมูลฝอย

  - การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic) ด้วยระบบ Hydraulic Kick-out โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานทีละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย

  - การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์  โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง  ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

  - พื้นรองรับขยะทำด้วยแสตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓  มิลลิเมตร

  - ผนังด้านข้าง สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตรทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ป้องกันสนิมโดยแนบผลทดสอบการกัดกร่อนไม่น้อกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงมาแสดงในวันยื่นซอง

  - ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

  - ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย  มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยทำด้วยแสตนเลสหนามีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว  เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

  - มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม  โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

- ๓ -

- ชุดคายขยะมูลฝอย

  - ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

  - แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

  - แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

  - ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาลอกชุดวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิคมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

  - ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- ระบบปั๊มไฮดรอลิค

  - เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาขับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (Side PTO.)

  - สามารถทำแรงดันสูงสุด (Max Pressure)ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ปอนด์/ตร.นิ้ว

  - ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน ๑ รอบ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซีซี.

  - การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิค ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิค (flare coupling or flAre fitting) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี

- ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

  - ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ  LED  จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยแนบแค็ทตาล็อกและใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

  - ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ  LED  จำนวน ๒  ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยแนบแค็ทตาล็อกและใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

  - ด้านท้ายติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงานได้ มีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ Light Emitting Diode (LED) มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดวง ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรเดียวกันมีลักษณะเป็นลูกศร ชุดแผงวงจรติดตั้งอยู่ภายในกรอบหรือกล่องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ เซนติเมตร  และยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ สามารถเลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟได้  เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน และแค็ทตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซอง

  - ด้านข้างรถติดตั้งสปอตไลท์ จำนวน ๒ ดวง

- การพ่นสีและตราหน่วยงาน

  - การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

  - การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

  - ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

- ๔ -

- เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

  - เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  - ประแจถอดล้อขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต 	จำนวน  ๑ ชุด

  - ยางอะไหล่พร้อมกระทะตามมาตรฐานผู้ผลิต  	 จำนวน   ๑  ชุด

  - ถังดับเพลิง					จำนวน  ๑  ถัง

- ข้อกำหนดอื่นๆ

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค็ทตาล็อกฉบับจริง รถ,สัญญาณไฟ,กระบอกไฮดรอลิค,ปั้มไฮดรอลิค, แถบสะท้อนแสงมาแสดงในวันยื่นซอง

- เงื่อนไขและการรับประกัน

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบ  รายละเอียดและรูปแบบ รถบรรทุกขยะคันดังกล่าวมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาราคา

  - การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

  - สถานที่ส่งมอบ สำนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

  - กำหนดส่งมอบภายใน  ๑๒๐ วัน